## Slide 1: 物联网应用课程设计
办公楼智能控制系统
22物联 郑晓鹏
B305 第二十五组

## Slide 2
办公楼智能控制系统的必要性
设计需求分析、预期功能
设计思路
解决的关键问题
提纲

## Slide 3: 办公楼智能控制系统的必要性
传统自动化、机械化的控制策略节能效果不理想。（全天候、全覆盖）
节能效果不佳
大型建筑区域广、专业设备多，缺乏集成的运维平台，操作复杂，效率低。
操作复杂
能耗计量不精准，且无法针对能耗和碳排放进行优化。
能耗管理问题
传统建筑设备控制存在的问题

## Slide 4: 办公楼智能控制系统的必要性
多个系统（如空调、照明等）统一控制，降低人力成本，提高运维效率。
统一管控
通过大数据分析，计算碳足迹并提供节能减排建议，优化系统能耗，实现智能节能控制。
智慧节能
智能控制系统的优势
对环境和设备运行情况实时监测，并将数据传输到前端并备份到云端。
实时监测

## Slide 5: 办公楼智能控制系统的必要性
智能控制系统通过传感器网络获取环境数据，并通过有线、无线网络将数据发送至前端、云平台，进行数据分析、能耗与碳排放评估并反馈给系统调整节能策略。智慧节能控制，降低能耗，直接降低运行成本，助力碳达峰和碳中和目标的实现。
智能控制系统与“双碳”目标的结合

## Slide 6
办公楼智能控制系统的必要性
设计需求分析、预期功能
设计思路
解决的关键问题
提纲

## Slide 7: 设计需求分析、预期功能
设计需求分析
节能需求：
系统需具备智能节能功能，能够根据办公楼的实际情况（如人员活动、天气变化等）自动调节各类设备的运行状态，以降低能耗。
舒适性与便利性：
系统应提供舒适的办公环境，包括适宜的温度、湿度、光线等。
用户界面友好，操作简便，支持远程控制和管理，提高办公效率。
安全性与可靠性：
系统需具备高度的安全性和可靠性，能够保障办公楼的正常运行和人员安全。
需要具备故障预警和自动恢复功能，降低运维成本。
双碳目标符合性：
系统设计需符合双碳目标的要求，能够显著降低办公楼的碳排放量。提供碳排放监测和报告功能，帮助企业制定和实施节能减排策略。

## Slide 8: 设计需求分析、预期功能
预期功能实现
安全与运维管理：提供RFID门禁管理和控制功能，保障办公楼安全。
智能节能控制：根据人员活动、光照强度、室内外温差等因素自动调节空调、照明、窗帘等设备，实现节能效果。
环境舒适性管理：实时监测室内温度、湿度、空气质量等参数，自动调节空调、新风系统等设备，保持舒适的办公环境。
远程控制用户界面：在前端将设备状态和传感器数据进行存储并可视化，及时发现和处理能耗异常，且可通过前端对设备远程进行更高优先级的控制。
碳排放与能耗评估：通过对云平台的数据进行分析，计算碳足迹并提供节能减排策略，助力 “双碳”目标。

## Slide 9
办公楼智能控制系统的必要性
设计需求分析、预期功能
设计思路
可行性分析
提纲

## Slide 10: 设计思路
设计思路（模型机）
硬件选型及部署：(7类传感器，共13个；4类数据传输模块，共8个)
主机：采用ESP32-S3作为主控芯片，并在ESP32-S3上使用Vue3开发web端用户界面，同时将从机无线传输来的传感器数据和设备状态显示到前端页面并上传存储至云平台。
门禁：通过ESP8266作为主控芯片，当刷卡后驱动舵机转动角度模拟开门，同时将RFID门禁信息通过WIFI发送到服务器，服务器将对应数据传输到云端，同时进行办公室设备运行决策，比如无线控制办公室空调继电器闭合提前开启空调。
在办公室1部署设备：通过STM32F103作为主控芯片，温湿度传感器测量环境温湿度、二氧化碳传感器测量环境二氧化碳浓度、火焰传感器+烟雾传感器测量消防状态、光敏传感器测量环境照明程度、超声波传感器检测对应位置上是否有人存在。并对数据进行逻辑处理，如二氧化碳浓度过高开启新风系统的继电器，环境照明不良则进行补光，检测工位有人则开启对应台灯，检测到消防问题则进行蜂鸣器警报等，同时将数据分别通过NRF24L01 和 HC-06无线传输给ESP32-S3对应的接收模块。
办公室2部署设备同1，将无线通信模块改为Zigbee。

## Slide 11: 设计思路
设计思路（模型机）
数据处理及分析：
通过主机ESP32-S3将传感器和设备数据整合上传并保存至阿里云平台，在后台将数据进行导出后，通过Python编写脚本，对设备运行状态(模拟功耗计算碳排放)、二氧化碳数据等进行数据清洗、预处理，并选择合适的机器学习模型进行训练并验证，评估系统能耗及碳排放。
用户页面：
通过PlatformIO在ESP32-S3上部署Vue3框架开发用户界面，融合大模型API进行分析。

## Slide 12
办公楼智能控制系统的必要性
设计需求分析、预期功能
设计思路
解决的关键问题
提纲

## Slide 13: 解决的关键问题
解决的关键问题
增强安全保障
办公楼智能控制系统通过RFID门禁系统进行身份验证，能够保障办公室的安全并记录人员进出情况，提高办公区域的安全性；此外还能监控办公室的安全状态，及时发现并报警处理火情。
实现智能化管理
办公楼智能控制系统将多个子系统集成到一个平台上，实现统一的监控和管理，大大提高了管理效率。通过数据分析和挖掘功能，系统可以找出潜在的能效改进点，进一步提高楼宇的能效水平和管理效率。
提高能效与节能减排
办公楼智能控制系统将通过监测建筑物内外的环境参数（如温度、湿度、光照等），智能调节空调、照明等设备，以达到节能的目的。通过对能源使用情况的实时监控和数据采集，并通过数据分析评估系统能耗以及碳排放量，可以帮助管理者制定更加合理的能源管理策略，进一步降低能源消耗和运营成本，助力“双碳”目标的实现。

## Slide 14
谢谢！