## Slide 1: 物联网应用课程设计
Arduino平台介绍
智能科学与工程学院 黄煦
trentonwong@163.com
2024年9年3日

## Slide 2
认识Arduino
软、硬件、驱动介绍
传感器介绍
Demo展示
提纲

## Slide 3
01
认识Arduino
Part one

## Slide 4: Arduino
Arduino是一个开源硬件和软件平台，主要用于构建各种电子项目。它基于易于使用的硬件（开发板）和软件（Arduino IDE），开发者能方便地进行电子制作和编程。
它构建于开放原始码simple I/O介面版，并且具有类似Java、C语言的processing/wiring开发环境。

## Slide 5: Arduino
  Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境，通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序，编译成二进制文件，烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过Arduino编程语言（基于Wiring）和Arduino开发环境（基于Processing）来实现的。基于Arduino的项目，可以只包含Arduino，也可以包含Arduino和其他的一些在PC上的软件，他们之间进行通信（比如Flash，Processing，MaxMSP）来实现。

## Slide 6: 不同平台对比
特性 | Arduino | 树莓派 | STM32
编程语言 | C/C++（通过Arduino IDE） | Python、C/C++、Shell等多种语言支持 | C/C++（通过STM32CubeIDE、Keil等）
开发难度 | 简单，适合初学者 | 较复杂，适合有一定编程基础的用户 | 复杂，通常用于更高端的嵌入式开发
扩展性 | 多种扩展板（Shield）易于连接传感器 | 多个USB端口、GPIO、HAT扩展板 | 高度定制化，可以选择不同的外设
典型应用 | 物联网、简单的自动化、DIY项目 | 媒体中心、教育、桌面计算机替代品 | 工业控制、高性能嵌入式应用

## Slide 7: 不同平台对比
Arduino 的优势：
1.易用性：Arduino 提供了简单易用的开发环境（Arduino IDE），即使是初学者也能快速上手。
2.广泛的社区支持：有大量的开源项目、教程和代码库，遇到问题时可以很容易地找到解决方案。
3.即插即用：通过各种扩展板（Shield），Arduino 可以快速连接各种传感器、执行器等外设。
Arduino的劣势
1.处理速度和内存容量都有限，无法处理复杂的计算任务或需要较大内存的应用。
2.多任务处理能力弱，由于Arduino不支持操作系统，无法进行真正的多任务处理，可能在处理多个并行任务时受到限制。
3.界面较少：相比于树莓派，Arduino的I/O接口较少，无法支持如以太网、HDMI、摄像头等高端外围设备。

## Slide 8
02
软、硬件、驱动介绍
Part two

## Slide 9: 软、硬件、驱动介绍
硬件：Arduino maga 2560
数字I/O引脚：提供54个数字输入/输出引脚（其中15个可以用作PWM输出）。
模拟输入引脚：有16个模拟输入引脚

## Slide 10: 软、硬件、驱动介绍
软件：Arduino IDE
1.登陆Arduino官网 https://arduino.cc ：
2.点击SOFTWARE栏，点击下载Windows ZIP file文件

## Slide 11: 软、硬件、驱动介绍
3.解压压缩包后，打开Arduino IDE.exe
4.打开Arduino IDE完成

## Slide 12: 驱动介绍
因为不同的电脑系统不同，驱动安装有机会出现问题。
1.常规情况
  安装完Arduino IDE后，会自动弹出来驱动安装提示
  点安装之后一路点是，驱动安装完成。

## Slide 13: 驱动介绍
  查看设备管理器
  端口能识别Arduino Mega 2560,则代表驱动安装完成，可以正常在Arduino IDE中正常烧录程序。

## Slide 14: 驱动介绍
2.如果没有自动弹出驱动安装提示
  打开解压的Arduino文件夹
  如果你的电脑是32位系统，就运行dpinst-x86.exe
  如果是64位系统，就运行dpinst-amd64.exe

## Slide 15: 驱动介绍
3.仍然不行
  需要下载Arduino IDE老版本
  下载地址：https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
同样的，在设备管理器中看到Arduino的COM口代表驱动安装成功。

## Slide 16
03
传感器介绍
Part three

## Slide 17: 驱动介绍
  在套件中有一张传感器清单，在此基础上，还有Lora和Zigbee模块。可以通过配套的《Arduino编程笔录》、CD光盘中的资料进行学习。必要时，通过网络查询、大模型等工具进行学习，丰富自己的项目。

## Slide 18
04
Demo展示
Part four

## Slide 19: 按键控制LED实验
  1.实验目的：用按键开关来控制led灯的亮灭。
  2.实验器件：
    按键开关*1
    红色M5 直插LED*1
    220Ω电阻*1
    10KΩ电阻*1
    面包板*1
    面包板跳线*1 扎

## Slide 20: 按键控制LED实验
  实验原理：

## Slide 21: 按键控制LED实验
  实验代码：

## Slide 22: 按键控制LED实验

## Slide 23: 按键控制LED实验
  实验结果：

## Slide 24: 基础验证试验：室内温湿度在线监测系统
  实验目标
    通过Arduino平台，实现Web端实时显示温湿度，并且结合Arduino Mega的LED显示温度或湿度有没有超过阈值。

## Slide 25: 基础验证试验：室内温湿度在线监测系统
实验内容：
ESP8266获取DHT11温湿度数据发送到路由器局域网内，局域网内的手机电脑，访问esp的ip地址，获取实时的温湿度数据.Arduino Mega通过串口信息获得温湿度数据，从而控制LED亮灭。
所需元件：
1.DHT11 2.ESP8266

## Slide 26: 实验内容
通信模块：ESP8266(WiFi)
在Arduino中配置ESP8266的开发环境
1.在首选项的“其他开发板管理器地址”中输入
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 27: 实验内容
2.在右侧第二栏的“开发板管理器”中安装esp8266的包

## Slide 28: 实验内容
3.选择开发板
如下图，选择“开发板”->“esp826 -> “NodeMCU 1.0”

## Slide 29: 实验内容
4.选择正确的端口
把 ESP8266 拔下来，然后再插上去，看看多了哪个端口，就选哪个

## Slide 30: 实验内容
5.测试示例程序
按照顺序打开示例程序，烧录后若能正常看到ESP 8266上的灯光在闪烁，则证明连接正常。

## Slide 31: 实验内容
web端
成功连接wifi后，查看ESP8266的串口监视器，会显示实时的温湿度

## Slide 32: 实验内容
web端
通过在浏览器输入串口监视器输出的ip地址，可以看到ESP8266作为服务器的Web端，在web端上显示实时温湿度。可以通过编写html文件，丰富Web端内容。

## Slide 33: 实验内容
Arduino maga端
为了直观地显示实时温湿度有无超过我们所设置的阈值，ESP8266通过串口将数据发送给Arduino maga，Arduino mega根据收到的数据控制LED.
Arduino端的串口监测器

## Slide 34: 实验要求
实现ESP8266连接DHT11，实时监测温湿度数据。并且实现ESP8266与Arduino的串口通信，使得Arduino通过串口数据控制LED灯亮灭。

## Slide 35: 实验结果
如果温度超过温度阈值，则红灯亮；如果湿度超过湿度阈值，则绿灯亮。

## Slide 36: 验收标准
基础实验成绩计算方法：实验成绩按百分制核定。
ESP8266模块实现自动连接WiFi：占20分
ESP8266模块串口监视器能实时显示温湿度数据：占20分
在Web端实时展示温湿度数据：占30分
实现ESP8266与Arduino的串口通信，并根据温湿度数据控制LED灯亮灭：占30分

## Slide 37: 验收标准
扩展实验成绩计算方法：按完成度评分，总分20分封顶
实现使用其他通信模块（蓝牙、Zigbee、Lora）实时监测温湿度数据
在原有基础上添加其他传感器模块，监测环境数据，并且实时展示在Web端
根据传感器数据，控制除了LED灯外更多的设备
可视化增强：在Web端引入更多图表，实现监测数据变化趋势可视化
在Web端增加控制面板，允许用户远程改变控制设备的数据阈值
实现双向通信：可以让Arduino通过串口反馈设备信息，并在Web端实时展示
鼓励自行扩展

## Slide 38: 代码结果
代码参考：ESP8266端
#include<ESP8266WiFi.h>
#include<SimpleDHT.h>//点击这里会自动打开管理库页面: http://librarymanager/All#SimpleDHT
int pinDHT11 = D7;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
constchar* ssid = "celtics";
constchar* password = "1593578246";
WiFiServer server(80);
voidsetup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(2, OUTPUT);//板载led
digitalWrite(2, 0);
Serial.println(); // Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay(500); Serial.print(".");}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
server.begin();
Serial.println(WiFi.localIP());
}

## Slide 39: 代码结果
代码参考：ESP8266端
voidloop(){
WiFiClient client = server.available();// Check if a client has connected
if(!client){delay(2000);return;}
Serial.println("=========================");
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
int err = SimpleDHTErrSuccess;
if((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess){
Serial.print("Read TEM-HUM failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
return;}
Serial.print("DHT11 ~ TEM-HUM : ");
Serial.print((int)temperature); Serial.print("℃, ");
Serial.print((int)humidity); Serial.println("%");
delay(2000);
// 通过串口将温度和湿度数据发送给Arduino Mega
Serial.print(temperature);
Serial.print(",");
Serial.println(humidity);
Serial.print("Hello, Arduino Mega!"); // 发送简单的字符串
delay(1000); // 每隔1秒发送一次

## Slide 40: 代码结果
代码参考：ESP8266端
client.flush();
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n ";
s+="<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta charset=\"UTF-8\"><meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"5\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=0.5, maximum-scale=2.0, user-scalable=yes\" /><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"ie=edge\"><title>温湿度数据显示</title><style> h2,h1{line-height:1%;}body { margin: 0;padding: 0;width: 340px; background: LightCyan}.button { width: 100px; height: 100px; text-align: center; font-weight: 100; color: darkcyan; margin: 0 40px 40px 0; position: relative; border: 6px solid darkcyan; background: LightCyan; font-size: 20px; border-radius: 50%;}.top1 { width: 360px; height: 45px; color: #FFF; border: 1px solid darkcyan; background: darkcyan; font-size: 25px; border-radius: 0%;}</style></head><body><a href=\"./pin?light1=1\"><button class=\"button top1\">&#x6E29;&#x6E7F;&#x5EA6;&#x663E;&#x793A;</button></a><center style=\"left: 20px; position: relative;\"></br><a href=\"./pin?light1=1\"><button type=\"button\" class=\"button\" value=\"temp\">温度<span style=\"color: red;font-size: 25px;\">";
s += ((int)temperature);
s += "°C</span></button></a><a href=\"./pin?light1=0\"><button type=\"button\" class=\"button\" value=\"humi\">湿度<span style=\"color: green;font-size: 25px;\">";
s += ((int)humidity);
s += "%</span></button></a></br></center></body></html>";
client.print(s); delay(1);
}

## Slide 41: 代码结果
代码参考：Arduino端
int tempLedPin = 13; // 负责显示温度状态的LED
int humLedPin = 12; // 负责显示湿度状态的LED
int tempThreshold = 20; // 温度阈值
int humThreshold = 20; // 湿度阈值
voidsetup(){
Serial.begin(115200); // 用于接收来自ESP8266的数据
pinMode(tempLedPin, OUTPUT);
pinMode(humLedPin, OUTPUT);
digitalWrite(tempLedPin, LOW); // 初始状态为关闭
digitalWrite(humLedPin, LOW); // 初始状态为关闭
Serial.println("Arduino Mega Ready");
}

## Slide 42: 代码结果
代码参考：Arduino端
voidloop(){
if(Serial.available() > 0){
String data = Serial.readStringUntil('\n'); // 读取来自ESP8266的数据
Serial.print("Received: ");
Serial.println(data);
int commaIndex = data.indexOf(','); // 查找逗号分隔符的位置
if(commaIndex > 0){
int temperature = data.substring(0, commaIndex).toInt();
int humidity = data.substring(commaIndex + 1).toInt();
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(temperature);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.println(humidity);

## Slide 43: 代码结果
代码参考：Arduino端
// 温度超过阈值则点亮13号引脚的LED
if(temperature > tempThreshold){
digitalWrite(tempLedPin, HIGH);
Serial.println("Temperature LED ON");
}else{
digitalWrite(tempLedPin, LOW);
Serial.println("Temperature LED OFF");
}
// 湿度超过阈值则点亮14号引脚的LED
if(humidity > humThreshold){
digitalWrite(humLedPin, HIGH);
Serial.println("Humidity LED ON");
}else{
digitalWrite(humLedPin, LOW);
Serial.println("Humidity LED OFF");
}
}
}
}

## Slide 44
谢谢！